# АНКЕТА

на замовлення кліті шахтної неперекидної типу НОВ__________ ТУУ 12.00174065.123-97

(вказати типорозмір згідно з розділом 3 анкети)

Відомості про Замовника:

Шахта, об'єднання, копальня, підйом (ствол): _______________________________________

_______________________________________________________________________________

Еmail: ________________________________________________________________________

Телефон/факс: ________________________________________________________________

Контактна особа (ПІБ, посада, тел.): ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________(Замовник)

____________________________________(проєктна організація)

___________________________________(дата складання анкети)

1 Умови роботи:

| № з/п | Найменування параметра | Од. вим. | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водорясність у зоні роботи виробу* | м3/год |  |
| 2 | Агресивність шахтних вод* | рН |  |
| 3 | Результати аналітичного контролю шахтних вод |  |  |
|  | (з переліком контрольованих речовин) санітарно- |  |  |
|  | профілактичної лабораторії* | - |  |
| 4 | Кліматичне виконання | - | У (відповідно до технічних умов) |

* - дані поля не підлягають обов'язковому заповненню. Заповнюються за необхідності.

2 Вимоги до конструкції та постачання:

| № з/п | Найменування параметра | Од. вим. | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відстань між осями провідників (при односторонньому розташуванні провідників) | мм |  |
| 2 | Відстань від осі кліті до провідника (при односторонньому розташуванні провідників) | мм |  |
| 3 | Комплект запасних частин: |  |  |
|  | - базовий | - | Так Ні |
|  | - індивідуальний | - | Так Ні |
|  | (розписати бажаний комплект) |  |  |
| 4 | У складі з якою підйомною установкою застосовується | - |  |
| 5 | Кількість виробів, що замовляються | шт. |  |
| 6 | Наявність пакувальної тари | - | Так Ні |

2.1 Додаткові вимоги до постачання:

| № з/п | Найменування параметра | Од. вим. | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Базове антикорозійне покриття | - | Так Ні |
| 2 | Додаткове антикорозійне покриття | - | Так Ні |
|  | (розписати бажане покриття) |  |  |

3 Основні параметри та розміри клітей шахтних неперекидних типу НОВ

3.1 Кліті шахтні неперекидні одноповерхові типу НОВ

| Позначення кліті | Вантажо під- йом- ність кН, не більше | Кільк. людей у кліті чол. не більше | Габарити, м | Провідники | Маса кліті, т, не більше | Парашут | Підвісний пристрій | Типорозмір вагонетки | Поєднання вагонеток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір | Виконання |  |  | довжина | ширина | висота* | Тип та роз- мір | Розта-шу- вання провід- ників | Відстань між провід никами | Відстань від осі клі ті до провідника, мм | З улов- лювачем та підвіс- ним прист- роєм | Без улов- лювача та підвіс- ного прист- рою | Типороз- мір | Від стань між гальмів- ними каната- ми, мм |  |  |  |
| 1НОВ255-3,2 | 1НОВ255-3,2 | 32 | 11 | 2,55 | 1,13 | 5,03 | Дерево 160х180 | Двусто- роннє | 1100 | - | 2,50 | 2,14 | ПТКА6,3 | 1200 | УП6,3 | ВГ1,3-600 ВГ1,4-600 |  |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43 |  | 1136 | - | 2,51 | 2,14 |  |  |  |  |  |
|  | -02 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1400- 1700 | 545 | 2,45 | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 1НОВ330-3,6 | 1НОВ330-3,6 | 36 | 15 | 3,30 | 1,13 | 5,31 |  | Двусто- роннє | 1104 | - | 3,18 | 2,37 | ПТКА12,5 |  | УП12,5 | ВГ1,6-600 |  |
|  | -01 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1500- 2400 | 532 | 3,14 | 2,33 |  |  |  |  |  |
| 1НОВ360-6,0 | 1НОВ360-6,0 | 60 | 22 | 3,60 | 1,5 | 5,44 |  | Двусто- роннє | 1500 | - | 4,15 | 3,34 |  | 1540 |  | ВГ2,5-900 ВДК2,5-900 | ВГ2,5 ВДК2,5 |
|  | -01 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1600- 2400 | 732-740 | 4,12 | 3,31 |  |  |  |  |  |
|  | -02 |  |  |  |  |  | Дерево 200х200 | Двусто- роннє | 1470-1500 | - | 4,15 | 3,35 |  |  |  |  |  |
| 1НОВ400-6,6 | 1НОВ400-6,6 | 66 | 28 | 4,00 | 1,61 | 5,48 | Дерево 200х220 |  | 1590 | - | 4,45 | 3,60 |  | 1630 |  | ВГ2,5-900 ВГ3,3-900 ВД3,3-900 ВДК2,5-900 | ВГ3,3 ВДК3,3 |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43 |  |  | - | 4,45 | 3,60 |  |  |  |  | ВГ2,5 ВД3,3 |
|  | -02 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1800- 2800 | 770 | 4,45 | 3,60 |  |  |  |  | ВГ3,3 ВД3,3 ВДК2,5 |
|  | -03 |  |  |  |  | 5,88 |  | Двусто- роннє | 1590 | - | 5,45 | 4,20 | ПТКА20 |  | УП20 |  | ВГ3,3 ВД3,3 ВДК2,5 |
| 1НОВ400-9,0 | 1НОВ400-9,0 | 90 | 27 | 4,00 | 1,65 | 5,84 |  |  | 1580- 1610 | - | 4,87 | 3,63 |  | 1680 |  |  | ВГ3,3 ВД3,3 |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Дерево 200х220 |  | 1590 | - | 4,87 | 3,63 |  |  |  |  | ВГ2,5 ВД3,3 |
|  | -02 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43; Р50 | Односто- роннє | 2400- 2870 | 790-815 | 4,82 | 3,60 |  |  |  |  | ВГ3,3 ВД3,3 ВДК2,5 |
|  | -03 |  |  |  |  |  | Короб- часті 160х160 | Лобове | 4100 | - | 5,53 | 4,29 |  |  |  |  | ВГ2,5 ВД3,3 ВДК2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бокове | 2330 | 778 |  |  |  |  |  |  |  |

| Примітка: | 1) кліть 1НОВ400-6,6-03 постачається з підвісним пристроєм для плоского врівноважуючого каната; |
| --- | --- |
|  | 2) парашути та підвісні пристрої замовляються за окремими опитувальними листами; |
|  | 3) *висота від амортизатора до верхнього торця коуша УП. |

3.2 Кліті шахтні неперекидні двоповерхові типу НОВ

| Позначення кліті | Вантажо під- йом- ність кН, не більше | Кільк. людей у кліті чол. не більше | Габарити, м | Провідники | Маса кліті, т, не більше | Парашут | Підвісний пристрій | Типорозмір вагонетки | Поєднання вагонеток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типорозмір | Виконання |  |  | довжина | ширина | висота* | Тип та роз- мір | Розта-шу- вання провід- никами | Відстань між провід никами | Відстань від осі клі ті до провідника, мм | З улов- лювачем та підвіс- ним прист- роєм | Без улов- лювача та підвіс- ного прист- рою | Типо роз- мір | Від стань між гальмів- ними каната- ми, мм |  |  |  |
| 2НОВ255-6,5 | 2НОВ255-6,5 | 65 | 22 | 2,55 | 1,13 | 7,61 | Дерево 160х180 | Двусто- роннє | 1100 | - | 4,10 | 3,29 | ПТКА12,5 | 1200 | УП12,5 | ВГ1,3-600 ВГ1,4-600 |  |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43 |  | 1136 | - | 4,10 | 3,27 |  |  |  |  |  |
|  | -02 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1500- 1800 | 545 | 4,04 | 3,23 |  |  |  |  |  |
| 2НОВ330-7,2 | 2НОВ330-7,2 | 72 | 30 | 3,30 | 1,13 | 7,70 |  | Двусто- роннє | 1104 | - | 4,53 | 3,73 |  |  |  | ВГ1,6-600 |  |
|  | -01 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1500- 2400 | 532 | 4,51 | 3,71 |  |  |  |  |  |
| 2НОВ360-11,5 | 2НОВ360-11,5 | 115 | 44 | 3,60 | 1,54 | 8,12 |  | Двусто- роннє | 1500 | - | 6,83 | 5,60 | ПТКА20 | 1540 | УП20 | ВГ2,5-900 ВДК2,5-900 | ВГ2,5 ВДК2,5 |
|  | -01 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1600- 2200 | 732- 740 | 6,80 | 5,57 |  |  |  |  |  |
|  | -02 |  |  |  |  |  | Дерево 200х200 | Двусто- роннє | 1470- 1500 | - | 6,96 | 5,62 |  |  |  |  |  |
| 2НОВ400-13,2 | 2НОВ400-13,2 | 132 | 56 | 4,00 | 1,60 | 8,42 | Дерево 200х200 |  | 1590 | - | 7,70 | 6,06 | ПТКА25 | 1630 | УП25 | ВГ2,5-900 ВГ3,3-900 ВД3,3-900 ВДК2,5-900 | ВГ3,3 ВДК3,3 |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43 |  |  | - | 7,70 | 6,06 |  |  |  |  | ВГ2,5 ВД3,3 |
|  | -02 |  |  |  |  |  |  | Односто- роннє | 1800- 2800 | 770 | 7,65 | 6,02 |  |  |  |  | ВГ3,3 ВД3,3 ВДК2,5 |
|  | -03 |  |  |  |  | 8,64 |  | Двусто- роннє | 1590 | - | 9,06 | 7,16 | ПТКА30 |  | УП30 |  | ВГ3,3 ВД3,3 ВДК2,5 |
| 2НОВ400-15,0 | 2НОВ400-15,0 | 150 | 54 | 4,00 | 1,66 | 8,42 |  |  | 1580- 1610 | - | 7,92 | 6,26 | ПТКА25 |  | УП25 |  | ВГ2,5 ВДК3,3 |
|  | -01 |  |  |  |  |  | Дерево 200х220 |  | 1590 | - | 7,95 | 6,28 |  |  |  |  | ВГ2,5 ВД3,3 |
|  | -02 |  |  |  |  |  | Рейка Р38; Р43; Р50 | Односто- роннє | 2400-2800 | 790- 815 | 7,90 | 6,24 |  |  |  |  | ВД3,3 ВГ3,3 ВДК2,5 |
|  | -03 |  |  |  |  |  | Короб- часті 160х160 | Лобове | 4100 | - | 8,55 | 6,89 |  |  |  |  | ВД3,3 ВГ3,3 ВДК2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бокове | 2330 | 778 |  |  |  |  |  |  |  |

| Примітка: | 1) кліть 1НОВ400-6,6-03 постачається з підвісним пристроєм для плоского врівноважуючого каната; |
| --- | --- |
|  | 2) парашути та підвісні пристрої замовляються за окремими опитувальними листами; |
|  | 3) *висота від амортизатора до верхнього торця коуша УП. |

3.3 Основні параметри та розміри клітей типу НОВ (на прикладі одноповерхової кліті)

# Text boxes

М.П.

Тел.: +38-067-626-50-98

E-mail: petrov.evgeniy@corum.com

Тел.: +38-067-626-50-98

E-mail: petrov.evgeniy@corum.com

Тел.: +38-067-626-50-98

E-mail: petrov.evgeniy@corum.com